## Slide 1: Runder Tisch Hannover - Gefahrstoffe
Folgen schärferer Einstufung tradierter Produkte
www.continental-corporation.com

## Slide 2: Neuerungen auf einen Blick
Neues Symbol (u.a.) für CMR-Stoffe und atemwegs- sensibilisierende Stoffe
neue Piktogramme
Totenkopf nur für akut giftige Stoffe
neue Kriterien zur Einstufung Umstufungen, z. B. mehr giftige Stoffe
bisher 15 Gefährlichkeitsmerk- male 28 Gefahrenklassen
verändertes Konzept der Einstufung von Zubereitungen/ Gemischen vor allem mehr ätzende Gemische
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 3: Neues Piktogramm „Gesundheitsgefahr“
Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorie 1
CMR, Gefahrenkategorie 1A/1B und 2
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) Kat. 1 und 2
EU: T, R 39/... z.B. Methanol Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. (R39/23/24/25) GHS: Kategorie 1
nach einmaliger Exposition
EU: Xn R 48/... z.B. R 48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. GHS: Kategorie 2
nach wiederholter Exposition
Aspirationsgefahr Kat. 1 R 65 „Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.“
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 4: Neues Piktogramm „Ausrufezeichen“
Akute Toxizität, Kategorie 4
Reizung der Haut, Kategorie 2
Augenreizung, Kategorie 2
Sensibilisierung der Haut
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kat. 3 (Atemwegsreizung, betäubende Wirkungen) EU heute: z. B. R 67 „Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen“
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 5: Akute inhalative Toxizität: Methylacrylat
0,5
2
10
20
LC50 (inhalativ) mg/l/4 h
LC50 (inhalativ) mg/l/ 4 h
GHS (Dämpfe)
EU
(Gase und Dämpfe)
Kategorie 4
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. (H 332)
Kategorie 3
Giftig bei Einatmen. (H 331)
Kategorie 1
Lebensgefahr bei Einatmen. (H 330)
0,5
2
20
Sehr giftig
Giftig
Gesundheits-schädlich
Achtung
Gefahr
Gefahr
Kategorie 2
Lebensgefahr bei Einatmen. (H 330)
5,7 mg/l/4 h
Gefahr
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 6: Reizend <-> Hautätzend
Aus: "Vortrag der BG Bau" von Fr Dr Rathmann 2017
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 7: Praxisbeispiel
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 8: Von gesundheitsschädlich zu ätzend
Einstufung GefStoffV | Einstufung GHS Kategorie
Gesundheitsschädlich | Akute Toxizität 4
Umweltgefährlich | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 2
 | Hautsensibilisierung 1
 | Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 1
 | Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 2
 | Akute Gefahren für die aquatische Umwelt 1
 | Langfristige Gefahren für aquatische Umwelt 3
25 January 2017
Martin Kunz © Continental AG

## Slide 9: Wie reagieren die MA in der Produktion
„War bisher nur Gesundheitsschädlich, warum soll es jetzt gefährlicher sein?“
  Ich brauche keine neue Unterweisung
  Ich brauche keine andere PSA
  Warum soll ich mich jetzt vorsehen?
„Das ist ja gefährlich, warum hat uns das früher keiner gesagt?“
  Wo war die Information
  Warum hatte ich keine andere PSA
  Jetzt will ich mit dem Stoff nicht mehr arbeiten

## Slide 10: Auswirkungen auf die Produktion
Alle Kennzeichnungen wurden erst doppelt geführt, nach Übergangsfrist nur noch CLP
  Erneuerung der Gefährdungsbeurteilung, daraus folgen
    andere PSA
    Andere Beschäftigungsverbote
    Andere Vorsorgeuntersuchungen

## Slide 11: Danke
für Ihre Aufmerksamkeit!